Anexa nr. 1 la Proiect hotărâre nr. 7 / 12.02.2014

STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE DIN COMUNA MĂRCULEŞTI DE CĂTRE ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “ADI PERIURBANĂ” CĂTRE OPERATORUL S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA

I. ASPECTE GENERALE ALE PROIECTULUI

1.1 Denumirea proiectului

Studiu de oportunitate a deciziei pentru delegarea prin contract de concesiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Slobozia, comuna Ciulniţa, comuna Scînteia, comuna Mărculeşti şi comuna Cosîmbeşti, pentru activităţile:

1. captarea apei brute

2. tratarea apei brute

3. transportul apei potabile şi/sau industriale

4. înmagazinarea apei potabile

5. distribuţia apei potabile şi/sau industriale

6. canalizare

7. epurare

1.2 Autoritatea contractantă

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, camera 37.

1.3. Unităţile administrativ-teritoriale asociate

Unităţile administrativ-teritoriale care sunt asociate în ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA sunt:

- Municipiul Slobozia

- Comuna Ciulniţa

- Comuna Scînteia

- Comuna Mărculeşti

- Comuna Cosîmbeşti

II. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGIONALizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România este obligată să transpună în legislaţia naţională întregul acquis comunitar. Cadrul Legislativ Comunitar şi Românesc se aplică în întregime şi faptul că anumite legi sunt extrase din acest cadru de legi pentru a fi menţionate aici nu neagă acest aspect. Scopul acestei secţiuni nu este de a oferi o listă exhaustivă a legislaţiei aplicabile, ci să realizeze un rezumat al cadrului în care se aplică prezentul studiu şi forţele legale care determină şi justifică programul de investiţii al planului.

Acest studiu corespunde anumitor cerinţe de mediu şi de management al apei conform legislaţiei româneşti şi europene prin programarea măsurilor de investiţie într-o manieră care este conformă cu SOP pentru Mediu şi cu reglementările Comunităţii Europene referitoare la managementul fondurilor europene pe perioada 2007-2013. Cadrul legal pentru politica referitoare la apă este asigurat prin Directiva 2000/60/CE care stabileşte un cadru pentru acţiuni comunitare în domeniul politicilor referitoare la apă (aşa numita directivă cadru a apei), amendată prin Decizia 2455/2001/CE care stabileşte o listă de substanţe prioritare în domeniul politicii referitoare la apă. Aceasta este suplimentată de cele două directive la care s-a făcut referire mai devreme în prezentul studiu, şi anume 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman şi 91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate din zonele urbane. Acestea sunt principalele legi comunitare care determină necesităţile prezentului studiu în ceea priveşte calitatea apei de distribuţie şi din mediul înconjurător. Modul în care studiul propune să realizeze acest aspect este guvernat de legislaţia comunitară şi românească în ce priveşte impactul dezvoltărilor propuse asupra mediului. La nivel strategic SOP pentru Mediu a constituit subiectul unei evaluări în conformitate cu cerinţele Directivei 2001/42/CE referitoare la evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe de mediu.

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii referitoare la asigurarea respectării cerinţelor din Directiva Europeană 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman până în anul 2015 şi a Directivei 91/271/CE cu privire la tratarea apei urbane menajere până la sfârşitul anului 2018.

Pentru a acoperi o parte din măsurile necesare conformării cu standardele impuse de Uniunea Europeană, România poate beneficia de fonduri de la Uniunea Europeană, respectiv de Fonduri Structurale şi de Coeziune, prin intermediul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu 2007-2013). Acest program a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru acest program şi în coordonarea Ministerului Economiei, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru perioada 2007-2013 şi are drept obiectiv general îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, contribuind în acelaşi timp, în mod substanţial, la realizarea angajamentelor de aderare şi la respectarea legislaţiei de mediu.

Unul dintre obiectivele specifice ale POS Mediu este reprezentat de îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apa şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea unor structuri e eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

În aceste condiţii şi în scopul asigurării fondurilor necesare pentru realizarea investiţiilor, s-a convenit asupra organizării şi operării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel, care să permită, de asemenea, o dezvoltare durabilă şi eficientizarea activităţilor prin efectul economiilor de scară.

Regionalizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare are în vedere crearea unui sistem public  de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a unui ansamblu tehnologic, operaţional şi managerial constituit prin punerea în comun a două sau mai multe sisteme locale de alimentare cu apa şi de canalizare care să aibă drept obiectiv optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse şi facilităţi comune.

Principalele avantaje ale operării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel  sunt următoarele:

      - Furnizarea serviciilor la nivel  prin sisteme integrate şi cu un management mai profesionist duce în timp la reducerea risipei de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investiţiilor şi protecţia surselor de apă;

      - Creşterea capacităţii de pregătire şi implementare a proiectelor de investiţii precum şi a capacităţii de negociere a finanţării;

      - Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, a relaţiei cu clienţii şi a percepţiei acestora privind operatorii;

      - Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: centralizarea activităţii de facturare şi managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.;

      - Conducerea activităţii prin folosirea instrumentelor de management moderne şi eficiente şi reducerea implicării factorului politic în desfăşurarea activităţii.

1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă  structura de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, care are ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau  destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. ADI va fi constituită din aceleaşi unităţi administrativ-teritoriale care vor delega managementul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Operatorului , şi anume:

- Municipiul Slobozia

- Comuna Ciulniţa

- Comuna Scînteia

- Comuna Mărculeşti

- Comuna Cosîmbeşti

ADI se constituie, funcţionează şi dobândeşte personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. Aceasta exercită, pe seama şi în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, dreptul de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare transferat în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice.

Modul de organizare şi funcţionare a ADI se stabileşte prin Actul Constitutiv şi Statutul acesteia, întocmite cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru şi statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin HG nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice.

ADI va îndeplini rolul de unic interlocutor pentru Operator, ca unic organism de dezbatere şi coordonare, reprezentând interesele comune ale unităţilor administrativ-teritoriale membre privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în special cu privire la: Operatorul, strategia de dezvoltare a serviciului,  politica tarifară, Contractul de Delegare a gestiunii serviciului.

În baza Statutului ADI, precum şi a Actului Constitutiv al Operatorului , asociaţii ADI vor acorda Asociaţiei anumite drepturi speciale în baza cărora ADI  va exercita un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale Operatorului . Aceste drepturi speciale sunt următoarele:

- Să propună lista de persoane din rândul cărora  Adunarea Generală a Operatorului  are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie;

- Să propună revocarea membrilor Consiliului de Administraţie;

- Să propună introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii;

- Să acorde avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al Operatorului  înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administraţie al acestuia;

- Să acorde avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de Consiliul de Administraţie al Operatorului  înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generala a Operatorului ;

- Să acorde avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale, cu condiţia ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);

- Să acorde avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală a Operatorului  să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

- Să avizeze propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului  înainte de adoptarea lor;

- Să fie informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.

2) Operatorul de servicii

Operatorul, SC URBAN SA, este Societate Comercială pe acţiuni cod unic de înregistrare 11316859, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului Ialomiţa cu nr. J21/259/1998 cu sediul principal în municipiul Slobozia.

Operatorul  reprezintă societatea comercială cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei ADI cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.

Operatorul se înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale asociate în cadrul ADI, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi, subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale.

Operatorul asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADI, inclusiv administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, cât şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau  realizate în comun în cadrul ADI, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi.

Acesta este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007.

III. CONSIDERAŢII PRIVIND UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE ASOCIATE ÎN ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA

1. Scurt istoric al localităţilor

- Municipiul Slobozia

Aşezarea Sloboziei în această parte a Bărăganului s-a datorat unor motive comerciale. Aici, pe malurile Ialomiţei, se întâlneau două drumuri comerciale importante: primul venea din Europa centrală, ajungând la Braşov, Bucureşti, apoi Oraşul de Floci (vestit târg medieval distrus complet în jurul anului 1780) şi, în fine, Constanţa; al doilea lega  Orientul Apropiat de Ţara Românească prin Constantinopole, Silistra.

Primul document care aminteşte de existenţa satului Vaideei (Slobozia de azi) este hrisovul emis de Radu Mihnea, în martie 1614. 
     	Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, Slobozia începuse să capete alură de comună urbană, datorită dezvoltării economice care a determinat şi progresul social şi edilitar al localităţii. 
 	În 1912 Slobozia este declarată comună urbană. La acea dată avea: 26,6 ha, 54 de străzi, doua stradele, o şosea, 4.838 locuitori, iar numărul acestora avea să crească în 1941 la 7.290.

În anul 1952, oraşul devine reşedinţa raionului Slobozia, în 1968 a judeţului Ialomiţa, iar în 1979 este declarat municipiu.

- Comuna Cosîmbeşti

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Ialomiţa-Balta a judeţului Ialomiţa şi era formată din satele Cosâmbeşti, Ghimbăşani şi Popeşti, cu o populaţie de 2395 de locuitori. În comună funcţionau trei biserici şi trei şcoli — una mixtă în Ghimbăşani şi una de băieţi şi una de fete în Cosâmbeşti — având în total 204 elevi (dintre care 24 de fete).

În 1925, comuna este consemnată de Anuarul Socec în componenţa actuală, cu satele Cosâmbeşti şi Ghimbăşani, având 2742 de locuitori. Temporar, în 1931, comuna s-a despărţit în comunele Cosâmbeşti (cu satele Cosâmbeşti şi Constantin Brâncoveanu) şi Ghimbăşani (cu satele Ghimbăşani şi Ion Lahovari), dar s-au reunit din nou în scurt timp.

În 1950, comuna a intrat în componenţa raionului Slobozia din regiunea Ialomiţa şi apoi (după 1952) din regiunea Bucureşti. În 1968, comuna a revenit la judeţul Ialomiţa, reînfiinţat, şi i s-au arondat şi unicul sat al comunei Mărculeşti, desfiinţată, şi satul Viişoara, apărut în 1951 după deportări ale opozanţilor bănăţeni ai regimului comunist şi aflat în proces de depopulare după ce acelora li s-a permis să revină la locurile de baştină.

- Comuna Ciulniţa

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna se întindea mult înspre sud, pe teritoriul actualului judeţ Călăraşi. Ea făcea parte din plasa Ialomiţa-Balta a judeţului Ialomiţa şi era formată din satele Ciulniţa şi Livedea. Populaţia comunei era de 1379 de locuitori, în ea funcţionând o biserică şi două şcoli — una de băieţi, cu 58 de elevi; şi una de fete, cu 16 eleve.

În 1925, comuna Ciulniţa avea aceeaşi compoziţie, se afla în plasa Slobozia şi avea 1512 locuitori. Comuna Poiana, în aceeaşi plasă şi în aceeaşi compoziţie, avea 1580 de locuitori. Comuna Largu primise numele de Ion Ghica, la fel ca şi satul ei de reşedinţă, şi era deci compusă din satele Ion Ghica şi Ivăneşti. Populaţia comunei era de 1252 de locuitori.

În 1950, comunele au fost transferate raionului Slobozia din regiunea Ialomiţa şi apoi (după 1952) din regiunea Bucureşti. În 1968, ele au revenit la judeţul Ialomiţa (reînfiinţat), iar comunele Ion Ghica şi Poiana au fost desfiinţate şi incluse în comuna Ciulniţa. Tot atunci, satul Ghimpaţi a fost inclus în satul Poiana.

- Comuna Mărculeşti

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa IalomiţBalta a judeţului Ialomiţa şi era formată din satele Mărculeşti şi Morile, şi din cătunele Tutungiu, Cialâc, Scorduf şi Movila Popii, cu 1087 de locuitori. În comună funcţionau o biserică şi o şcoală cu 55 de elevi (din care 13 fete).

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna formată din satele Cealacu şi Mărculeşti, în plasa Slobozia a aceluiaşi judeţ şi având 1718 locuitori. În 1931, comuna avea în compunere satele Mărculeşti şi Gura Văii.

În 1950, comuna a trecut la raionul Slobozia din regiunea Ialomiţa şi apoi (după 1952) din regiunea Bucureşti. În 1968, comuna Mărculeşti a revenit la judeţul Ialomiţa, reînfiinţat, dar a fost desfiinţată şi inclusă în comuna Cosâmbeşti.

Comuna Mărculeşti fost reînfiinţată în anul 2005, prin legea nr. 67 din 23 martie 2005, prin desprinderea satului Mărculeşti din comuna Cosâmbeşti.

- Comuna Scînteia

La sfârşitul secolului al XIX-lea, pe teritoriul actual al comunei exista în plasa Ialomiţa-Balta a judeţului Ialomiţa comuna Iazu, formată numai din satul de reşedinţă, cu 1046 de locuitori. În comună funcţionau o biserică, o şcoală de băieţi cu 30 de elevi şi o şcoală de fete cu 14 eleve. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Iazul în plasa Țăndărei a aceluiaşi judeţ, cu satele Iazu şi Brătianu, populaţia totală fiind de 3243 de locuitori. În 1931, apar ca separate comunele Brătianu (cu satele Brătianu şi Bucu-Mătăşeşti) şi Iazu (cu satele Iazu şi Victoria-Mărăşeşti).

După al Doilea Război Mondial, comuna Brătianu avea să-şi ia numele de Scânteia; cele două comune, Iazu şi Scânteia, au fost arondate în 1950 raionului Slobozia din regiunea Ialomiţa şi apoi (după 1952) din regiunea Bucureşti. În 1968, ele au revenit la judeţul Ialomiţa, reînfiinţat, iar comuna Iazu a fost desfiinţată şi inclusă în comuna Scânteia.

2. Aşezarea geografică

- Municipiul Slobozia

Municipiul Slobozia este poziţionat în centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est de Bucureşti şi 150 km vest de Constanţa. Oraşul este traversat de râul Ialomiţa, unul dintre cele mai importante râuri din România.
Suprafaţa totală a localităţii este de 13.286 ha, din care 11.987 ha extravilan şi 1.300 ha intravilan. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia municipiului Slobozia se ridică la 45.891 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 52.710 locuitori.

- Comuna Cosîmbeşti

Comuna se află în sudul judeţului, imediat la sud-est de municipiul Slobozia, pe malul drept al râului Ialomiţa. Este traversată de şoseaua judeţeană DJ201, care o leagă spre nord-est de Mărculeşti, Săveni şi Ţăndărei şi spre vest de Slobozia, Ciulniţa, Albeşti, Axintele şi Coşereni.

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Cosâmbeşti se ridică la 1.902 locuitori, în creştere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.876 de locuitori.

- Comuna Ciulniţa

Comuna se află în partea de sud a judeţului, la limita cu judeţul Călăraşi, pe malul drept al râului Ialomiţa, la sud de municipiul Slobozia. Este traversată de şoseaua judeţeană DJ201, care o leagă spre vest de Albeşti, Axintele şi Coşereni şi spre est de Slobozia, Mărculeşti şi Țăndărei. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Ciulniţa se ridică la 2.400 de locuitori.

- Comuna Mărculeşti

Comuna se află în sud-estul judeţului, la limita cu judeţul Călăraşi, pe malul drept al râului Ialomiţa. Prin această comună trece şoseaua judeţeană DJ201, care o  leagă spre nord-est de Săveni, Sudiţi şi Țăndărei; şi spre vest de Slobozia, Ciulniţa, Ciochina şi Coşereni. Din această şosea se ramifică la  Mărculeşti şoseaua judeţeană DJ213A, care duce spre nord la Bucu şi Gheorghe  Lazăr. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Mărculeşti se ridică la 1.505 locuitori.

- Comuna Scînteia

Comuna se află în nordul judeţului, la limita cu judeţul Brăila. Este traversată de şoseaua naţională DN21, care leagă Slobozia de Brăila. Acest drum se intersectează la Iazu cu şoseaua judeţeană DJ203F, care duce spre est la Valea Ciorii şi spre vest la Griviţa. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Scânteia se ridică la 3.851 de locuitori.

IV. CONTRACTUL DE DELEGARE A CONCESIUNII SERVICIULUI

1.Chestiuni preliminare

Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ şi Societatea Comercială URBAN S.A. Slobozia imediat după:

- aprobarea studiului de oportunitate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA

- aprobarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA a delegării prin atribuire directă către operatorul  SC URBAN SA SLOBOZIA

- avizarea caietului de sarcini de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA

- aprobarea caietului de sarcini de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA

- aprobarea Contractului de Delegare de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA

- aprobarea Contractului de Delegare de către Adunarea generală a acţionarilor SC URBAN SA SLOBOZIA

2. Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabile şi epurarea apelor uzate şi în funcţie de următoarele elemente: nevoile comunităţii locale; mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor; starea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente; posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionarii serviciului, respectiv a înfiinţării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente; raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.

Prin Studiul de Specialitate nr. 3/16.01.2014, s-a stabilit modalitatea de gestiune şi anume gestiune delegată în mod direct.

Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă fundamentul organizării operaţionale şi instituţionale a managementului serviciului şi are drept scop:

- asigurarea unei relaţii echilibrate între Autorităţile Locale şi Operatorul ;

- concentrarea pe pregătirea, finanţarea şi executarea planurilor de investiţii, ca o bază pentru îmbunătăţirea performanţei serviciilor;

- reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficientă, dinamica şi durabilă în sectorul de apă şi canalizare, în special cu privire la: gestiunea bunurilor şi un sistem de prevederi financiare; sistemul de ajustare a tarifelor; procesul de raportare şi control.

Contractul de Delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care ADI, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator  licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a presta serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare sau, după caz, activităţi din componenţa acestui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului prestat, în schimbul unei redevenţe, după caz.

Contractul de Delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Legii nr. 51/2006, Contractul de Delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADI cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi se semnează de preşedinţii ADI, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

Contractul de Delegare a gestiunii constituie un angajament pe termen lung, conţinând clauze minime şi obligatorii prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile specifice ale fiecărei părţi cu privire la dezvoltarea programului de investiţii şi atingerea unor niveluri de performanţă a serviciilor prestabilite. De asemenea, Contractul de Delegare trebuie să fie însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

- caietul de sarcini al serviciului;

- regulamentul serviciului;

- inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

- procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor menţionate mai sus.

Durata unui Contract de Delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor în sarcina Operatorului . Durata contractului poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de ani.

Atribuirea directă a Contractului de Delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative, denumite de doctrina şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie „regulile in house” :

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, în calitate de acţionari/asociaţi ai Operatorului, prin intermediul ADI, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; (criteriul controlului similar)

b) Operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADI; (criteriul activităţii exclusive)

c) capitalul social al Operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă. (criteriul capitalului public)

Aceste condiţii care trebuie îndeplinite în cazul atribuirii directe a Contractului de Delegare a gestiunii sunt conforme regulilor “in house” stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de Comisia Europeană în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu 2007-2013 şi se concretizează sub forma următoarelor criterii: criteriul controlului similar; criteriul activităţii exclusive; criteriul capitalului integral public.

Criteriul controlului similar, ca primă regulă, se caracterizează prin: realizarea gestiunii pe baza unui caiet de sarcini si a regulamentului serviciului; numirea şi revocarea conducerii operatorului; aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al operatorului; aprobarea bugetului anual al Operatorului etc. Astfel, controlul asupra operatorului este exercitat în comun de mai multe municipalităţi, prin intermediul ADI, conform cadrului instituţional stabilit prin Actul Constitutiv al Operatorului  şi prin Contractul de Delegare având ca anexe caietul de sarcini şi regulamentul serviciului.

În vederea exercitării acestui control, ADI primeşte prin Statut un mandat din partea unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru a exercita, în numele şi pentru acestea, competenţele lor legate de serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. De asemenea, ADI primeşte prin Actul Constitutiv al operatorului anumite drepturi speciale care îi permit să exercite asupra acestuia un control direct.

Criteriul „activităţii exclusive” se regăseşte în Actul Constitutiv al Operatorului  cu referire la obiectul de activitate al societăţii, pe de o parte, şi în Contractul de Delegare cu privire la serviciile a căror gestiune este delegată şi care constituie activitatea exclusivă a operatorului, pe de altă parte. În Contractul de Delegare a gestiunii este stipulată, de asemenea, posibilitatea pentru operator de a sub-delega o parte din gestiunea serviciilor ce i-a fost delegată, dacă se dovedeşte necesar pentru motive de eficienţă economică, către un terţ, însă doar prin procedura licitaţiei.

Cel de al treilea criteriu, referitor la capitalul public al operatorului, are în vedere obligaţia asumată de unităţile administrativ-teritoriale acţionare ca acesta are capital integral public şi că acesta va rămâne integral public pe toată durata Contractului de Delegare.

- Înregistrarea contractului

Autoritatea Concedentă va păstra într-un registru ”Contracte” o evidenţă clară a datelor şi informaţiilor cu privire la derularea Contractului de Concesiune, în care se vor preciza cel puţin informaţiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de plată a redevenţei şi obligaţiile de mediu. Registrul ”Contracte” se va întocmi şi păstra la sediul Autorităţii Concedente.

- Dosarul contractului

Toate documentele întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de negociere directă se vor păstra de către Autoritatea Concedentă într-un dosar al delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune.

Elaborarea prezentului Studiu de Oportunitate s-a făcut pe baza informaţiilor şi documentelor obţinute prin următoarele metode şi surse: examinarea directă pe teren, consultarea datelor şi discuţii la nivelul municipiului Slobozia, a celorlalte comune din judeţul Ialomiţa, discuţii cu personalul existent tehnic, economic, de exploatare al serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, consultarea de materiale arhivistice şi documentaţii.

PRIMAR,

CIRIBLAN ROMEO SORIN