Anexa nr. 3 la Proiect hotarare nr. 7 din 12.02.2014

CAIET DE SARCINI

al activităţii de alimentare cu apă

Cuprins

| Capitolul |  |
| --- | --- |
| Cap. 1. Obiectul caietului de sarcini |  |
| Cap. 2. Cerinţe organizatorice minimale |  |
| Cap. 3. Serviciul de alimentare cu apă |  |
| Secţiunea 1. Captarea apei brute |  |
| Secţiunea a 2-a. Tratarea apei brute |  |
| Secţiunea a 3-a. Transportul apei potabile |  |
| Secţiunea a 4-a. Înmagazinarea apei |  |
| Secţiunea a 5-a. Distribuţia apei potabile |  |

Prezentul caiet de sarcini stabileşte modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă din localităţile membre ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, conform Contractului de Delegare.

CAP. 1 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART. 2.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apă, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de alimentare cu apă şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apă.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi care sunt în vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apă trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând iarna: Qmin. = 100mc/h, Qnominal = 300 mc/h, iar vara: Qmin. = 150mc/h, Qnominal = 550 mc/h şi presiunea de serviciu minimă 2 mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare .

ART. 6

Operatorul se angajează să contracteze şi să menţină următoarele tipuri de asigurări:

a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă;

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);

c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă.

CAP. 2 CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apă va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apă;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă, în condiţiile legii;

e) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă;

h) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) captarea apei brute numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă;

k) contorizarea cantităţilor de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;

l) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul staţiilor de tratare şi epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă;

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forţe proprii şi cu terţi;

r) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

s) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

t) ţinerea unei evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

ART. 9

Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de alimentare cu apă.

ART. 10

În prezentul caiet de sarcini sunt precizate condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publică locală şi operator.

CAP. 3 SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ

ART. 11

Sistemele de alimentare cu apă existente sau în curs de realizare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt situate în localitățile care compun A.D.I. PERIRUBANĂ SLOBOZIA. Acestea sunt în număr de 5 localități, după cum urmează:

- Municipiul Slobozia;

- Comuna Scînteia;

- Comuna Mărculeşti;

- Comuna Cosîmbeşti;

- Comuna Ciulniţa.

Sistemele de alimentare cu apă care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se împart după cum urmează:

1. Microsistemul Slobozia – asigură alimentarea cu apă a Municipiului Slobozia. Sistemul se afla în operarea şi exploatarea S.C. URBAN SA SLOBOZIA, care deţine licenţa ANRSC.

2. Microsistemul Scînteia – asigură alimentarea cu apă a localităţi Scînteia;

3. Microsistemul Mărculeşti – asigură alimentarea cu apă a localităţii Mărculeşti;

4. Microsistemul Cosîmbeşti – asigură alimentarea cu apă a localităţii Cosîmbeşti;

5. Microsistemul Ciulniţa – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi: sat Ciulniţa, sat Poiana, sat Ghimpaţi, sat Ion Ghica, sat Ivăneşti.

ART. 12

Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă sunt prezentate în Anexa nr. 1.

ART. 13

Datele privind reţelele electrice de forţă şi de iluminat sunt prezentate în Anexa nr. 2 .

ART. 14

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apă sunt prezentate în Anexa nr. 3.

ART. 15

Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă este prezentat în Anexa nr. 4.

SECŢIUNEA 1

Captarea apei brute

ART. 16

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei, în aria administrativ-teritorială a localităţilor care compun ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA.

ART. 17

Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă se situează pe un aliniament N-S în partea stângă a șoselei Slobozia - Călăraşi DN 21, în direcția de mers de la Slobozia la Călărași, între bornele KM 92 şi KM 105.

ART. 18

Situaţia surselor de apă de adâncime este cea prezentată în Anexa nr. 5.

ART. 19

Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în Anexa nr. 6.

ART. 20

Instalaţiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, sunt prezentate în Anexa nr. 7.

ART. 21

Descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în Anexa nr. 8;

ART. 22

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă captată şi a cantităţii de apă livrată şi caracteristicile acestora este prezentată în Anexa nr. 9 ;

ART. 23

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din staţia de captare este prezentată în Anexa nr. 10;

ART. 24

Schema instalaţiei electrice de îmbunătăţire a factorului de putere este prezentată în  Anexa nr. 11;

ART. 25

Operatorul va desfăşura activităţile conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat de Adunarea Generală a ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, întocmit în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr.88 din 20 martie 2007, precum şi pe baza Regulamentelor de exploatare specifice fiecărei activităţi având dotările necesare şi personal calificat.

De asemenea, operatorul va respecta prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, ale O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005 şi ale HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului – aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată, precum şi prevederile Legii protecţiei muncii nr.319/2006 şi a normelor specifice de securitate a muncii NSSM 19  şi NSSM 20.

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă se va realiza respectând cerinţele prevăzute în Autorizaţia de protecţia muncii, Autorizaţia sanitară, Autorizaţia de gospodărire a apelor, Autorizaţia de mediu, precum şi a altor avize şi autorizaţii conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.

ART. 26

Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 2-a

Tratarea apei brute

ART. 27

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ-teritorială a localităţilor care compun ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA.

ART. 28

Staţia de tratare a apei brute este amplasată pe malul drept al râului Ialomița, în partea de E-SE a Municipiului Slobozia, pe Şoseaua Călăraşi, km 2.

ART. 29

Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în anexa Anexa nr. 12.

ART. 30

Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, sunt prezentate în anexa Anexa nr. 13.    ART. 31

Componenţa obiectelor staţiei de tratare este prezentată în Anexa nr. 14.

ART. 32

Consumul propriu tehnologic de energie electrică şi de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute, la debitul nominal, este policlorura de aluminiu 3,15 litri/h; consum orar de var solid: 16,2 kg/h; permanganat folosit pentru 15 zile va fi de 75 kg; necesarul orar de clor este de 23 kg;

ART. 33

Descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în Anexa nr. 15.

ART. 34

Diagramele de variaţie a cantităţii de reactiv utilizat, în funcţie de debitul de apă tratată, sunt prezentate în Anexa nr. 16.

ART. 35

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei brute şi tratate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în Anexa nr. 17.

ART. 36

Lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză necertificate sunt cele din Anexa nr. 18.

ART. 37

Schema staţiei de tratare a apei, cu poziţionarea utilajelor şi poziţia armăturilor în schema normală de funcţionare, conform Anexei nr. 19.

ART. 38

Operatorul va desfăşura activităţile conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat de Adunarea Generală a ADI PERIURBANA SLOBOZIA  întocmit în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr.88 din 20 martie 2007, precum Şi pe baza Regulamentelor de exploatare specifice fiecărei activităţi având dotările necesare şi personal calificat.

De asemenea operatorul va respecta prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, ale O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005 și ale HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului – aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată, precum şi prevederile Legii protecţiei muncii nr.319/2006 şi a normelor specifice de securitate a muncii NSSM 19  şi NSSM 20.

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă se va realiza respectând cerinţele prevăzute în Autorizaţia de protecţia muncii, Autorizaţia sanitară, Autorizaţia de gospodărire a apelor, Autorizaţia de mediu, precum şi a altor avize şi autorizaţii deţinute conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.

ART. 39

Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;

b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 3-a

Transportul apei potabile

ART. 40

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de transport a apei potabile în aria administrativ-teritorială a localităților care compun ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA.

ART. 41

Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă sunt prezentate în Anexa nr. 20.

ART. 42

Caracteristicile aducţiunii sunt prezentate în Anexa nr. 21.

ART. 43

Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea conductelor de transport;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a

Înmagazinarea apei

ART. 44

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de înmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorială a localităților care compun ADI.

ART. 45

Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate în Municipiul Slobozia, DN 21, KM 2.

ART. 46

Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă sunt prezentate în Anexa nr. 22.

ART. 47

Instalaţiile electrice aferente staţiei de înmagazinare a apei cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, sunt prezentate în Anexa nr. 23.

ART. 48

Componenţa obiectelor staţiei de înmagazinare a apei sunt prezentate în Anexa nr. 24.

ART. 49

Descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în Anexa nr. 25.

ART. 50

Schema staţiei de înmagazinare a apei, cu poziţionarea rezervoarelor şi poziţia armăturilor în schema normală de funcţionare, conform Anexei nr. 26.

ART. 51

Operatorul va desfăşura activităţile conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat de Adunarea Generală a ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, întocmit în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr.88 din 20 martie 2007, precum şi pe baza Regulamentelor de exploatare specifice fiecărei activităţi având dotările necesare şi personal calificat.

De asemenea operatorul va respecta prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, ale O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005 şi ale HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului – aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată, precum şi prevederile Legii protecţiei muncii nr.319/2006 şi a normelor specifice de securitate a muncii NSSM 19  şi NSSM 20.

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă se va realiza respectând cerinţele prevăzute în Autorizaţia de protecţia muncii, Autorizaţia sanitară, Autorizaţia de gospodărire a apelor, Autorizaţia de mediu, precum şi a altor avize şi autorizaţii deţinute conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.

ART. 52

Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 5-a

Distribuţia apei potabile

ART. 53

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de distribuire a apei potabile, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasaţi pe teritoriul deservit de ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA.

ART. 54

(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile sunt cele din Anexa nr. 27.

(2) Datele aferente contoarelor de apă pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apă furnizate sunt cele din Anexa nr. 28.

(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizaţi sunt cele din Anexa nr. 29.

ART. 55

Inventarul staţiilor de pompare, repompare şi a staţiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în Anexa nr. 30.

ART. 56

Inventarul hidranţilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile este prezentat în Anexa nr. 31.

ART. 57

Branşamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate Anexa nr. 32.

ART. 58

Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în Anexa nr. 33.

ART. 59

Graficul privind numărul de utilizatori branşaţi în ultimii 5 ani este prezentat în Anexa nr. 34.

ART. 60

Graficele de variaţie a consumului de apă minim, mediu şi maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 10 ani, sunt prezentate în Anexa nr. 35.

ART. 61

Variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentată în Anexa nr. 36.

ART. 62

Variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în Anexa nr. 37.

ART. 63

Operatorul va desfăşura activitățile conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat de Adunarea Generală a ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, întocmit în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr.88 din 20 martie 2007, precum şi pe baza Regulamentelor de exploatare specifice fiecărei activități având dotările necesare şi personal calificat.

De asemenea, operatorul va respecta prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, modificată și completată de Legea nr. 212/2006, ale O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005 şi ale HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului – aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată, precum şi prevederile Legii protecţiei muncii nr.319/2006 şi a normelor specifice de securitate a muncii NSSM 19  şi NSSM 20.

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă se va realiza respectând cerințele prevăzute în Autorizaţia de protecţia muncii, Autorizaţia sanitară, Autorizaţia de gospodărire a apelor, Autorizaţia de mediu, precum şi a altor avize şi autorizaţii deţinute conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.

ART. 64

Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile se va efectua astfel încât să se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;

g) măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

i) furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice:

- spitale;

- policlinici;

- cămine de bătrâni;

- leagăne de copii;

- grădiniţe;

- creşe;

- cămine pentru persoane cu handicap;

- centre de resocializare a minorilor;

- şcoli.

ART. 65

În activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:

- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;

- data şi ora întreruperii furnizării apei;

- data şi ora reluării furnizării apei;

f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:

- reparaţii planificate;

- reparaţii accidentale;

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a reclamaţiilor telefonice;

i) bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.